מדריך למשתמש

פאוור בנק (מטען)  Charge-It

בנפח 6,000mAh  סוללה פולימרית איכותית CH-4295

גרסה 1.3

מערך ספק הכוח

- הפעלה ON / כיבוי OFF

- מחווני LED להספק

- כניסת מיקרו USB: 5 וולט 1 אמפר

- יציאת USB: 5 וולט 1 אמפר

מתאים לטעינה של המכשירים הבאים

- iPhone / iPod

- רוב הטלפונים החכמים כולל Samsung, LG, Sony, HTC, Nokia, Huawei, Motorola, Blackberry, Asus, Doro ועוד.

- שעונים חכמים מכשירי מעקב כושר, יחידות GPS, מצלמות דיגיטאליות.

- מכשירי Bluetooth ניידים כגון אוזניות, ערכת רמקול ללא מגע לרכב וכדומה.

- לוחות פיקוד מוחזקים ידנית למשחקים.

- קוראים אלקטרוניים כגון Kindle, Kobo ו- Sony.

מאפיינים

- 6000 אלפיות אמפר / שעה מספקות עוצמת סוללה נוספת של 140% לטלפונים חכמים ממוצעים *

- קבלו 20 שעות שיחה נוספות בדגם 8 iPhone או 17 שעות שיחה נוספות בדגם Samsung Galaxy S8

- 4 מחווני LED מציינים מהו ההספק הנותר

- ניתן להטענה חוזרת מעל 500 פעמים

- כולל כבל מיקרו USB לטעינה ולטעינה חוזרת

- הגנה מובנית מפני טעינת יתר ומפני קצר חשמלי

- מחבר נקבה כניסה: 1 X מיקרוUSB

- מחבר נקבה יציאה: 1 X USB סוג A

- דירוג וואט / שעה: 15 וואט / שעה

- כניסה: DC 5 וולט 1 אמפר

- יציאה: DC 5 וולט 1 אמפר

- משך טעינה: 4 עד 8 שעות מותנה ביציאת המטען

- גודל: 110 מ"מ (אורך) X 69 מ"מ (רוחב) X 11 מ"מ (גובה)

- משקל: 128 גרם

כיצד להטעין את ספק הכוח

טעינה דרך פתח USB במחשב       טעינה דרך מטען קיר USB

- השתמשו בכבל USB 3in1 הכלול , חברו את מחבר USB סוג (הגדול יותר) אל מתאם חשמל AC בקיר או אל פתח USB במחשב.

- חברו את מחבר מיקרו USB סוג מיקרו (הקטן יותר) אל שקע הכניסה סוג מיקרו (הקטן יותר)  בספק הכוח.

- בעת הטעינה מחווןLED  יהבהב.

- עם השלמת הטעינה, מחוון LED ידלוק באור יציב.

כיצד להטעין טלפון או מכשיר USB

על מנת להטעין טלפון נייד או מכשיר USB אחר

- על ידי כבל הטעינה של הטלפון או מכשיר USB שלכם, חברו את מחבר USB (הגדול) אל מחבר היציאה בספק הכוח.

- חברו את הקצה המתאים מבין 3 היציאות של הכבל אל מכשיר שלכם.

- הטעינה אמורה להתחיל אוטומטית.

- כאשר הטלפון או המכשיר שלכם יהיה טעון במלואו, ספק הכוח יכבה את עצמו אוטומטית.

- בעת הטעינה מחוון LED ידלוק באור יציב.

כיצד לבדוק את ההספק שעוד נותר

- לחצו על מתג ON / OFF ונוריות LED יידלקו על מנת להראות מהו ההספק הנותר.

- נוריות LED יכבו אוטומטית כעבור 5 שניות.

| LED ( דלוק / ( כבוי / ( מהבהב | הספק נותר |
| --- | --- |
| (((( | פחות מ- 5% |
| (((( | 5% עד 25% |
| (((( | 225% עד 50% |
| (((( | 50% עד 75% |
| (((( | 75% עד 100 |

הוראות בטיחות חשובות

- על מנת למקסם את משך חיי הסוללה, הטעינו את ספק הכוח במלואו לפני השימוש הראשון במשך 6 עד 7 שעות.

- אחסנו את ספק הכוח במקום קריר ויבש.

- אל תאחסנו את ספק הכוח בסביבה חמה או לחה.

- טמפרטורת ההפעלה חייבת להיות בין C 10- עד C 45.

- אם לא נעשה שימוש בספק הכוח במשך זמן רב, עליכם להטעין ולפרוק אותו פעם בכל שלושה חודשים.

- בעת טעינה של מכשיר, ספק הכוח עשוי להתחמם. זו תופעה רגילה בהפעלה ואין מקום לדאגה.

- בתנאים רגילים, ביצועי הסוללה ירדו במשך מספר שנים.

- אל תשליכו את ספק הכוח לחום או לאש.

- אל תנקו את ספק הכוח בכימיקלים או חומרי ניקוי מזיקים.

- שימוש לרעה, הפלה או הפעלת כוח מופרז עלולים לגרום נזק למוצר.

כל הזכויות שמורות. כל המידע המודפס כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

הסימנים iPhone ו- iPod הינם סימנים מסחריים של Apple Inc., רשומים בארה"ב ובמדינות אחרות.

כל המותגים, הסימנים המסחריים האחרים, הסימנים המסחריים הרשומים וזכויות היוצרים הינם רכוש בעליהם בהתאמה.

* מבוסס על 8 iPhone עם הספק סוללה של 1821 אלפיות אמפר / שעה