מפרט טכני והוראות הפעלה למטען נייד power bank  ZA-2676

תיאור כללי

זהו מטען נייד power bank מהיר במיוחד משמש להטענת מגוון צרכנים וכולל מייצב מתח ובקרת זרם להגנה על המכשירים הנטענים.

מטען זה מצוייד בסוללת ליטיום-איון 8,000mAh נטענת חזקה במיוחד, יציאת 2.1A עוצמתית להטענת הטאבלט שלכם, טלפונים חכמים, נגני MP3, רמקולים ומכשירים שונים. בעזרת הכבל המשולש הייחודי ניתן להטעין גם מכשרי Type-C ,Android  ואו iPhone / iPad

מפרט

מתח כניסה (טעינת המטען) :  DC 5.0V/1,000mA

מתח יציאה ראשונה :  DC 5.0V/2,100mA

מתח יציאה שנייה :  DC 5.0V/1,000mA

עוצמת יציאה : DC 5.0V/8,000mAh

מידות : 88X60X26 מ"מ

משקל: 171 ג"ר

מעל 800 מחזורי טעינה !

3 נוריות חיווי לד כחולות למצב טעינה

כבל חיבור Type-c , iPhone 5/5S/6/6+ (אנדרויד טעינה מהירה), מיקרו USB(אנדרויד רגיל)

מטען זה מצוייד בכבל תואם מכשירי  Type-C ויכול לטעון גם מכשירים

המצויידים בטכנולוגית Type-C  ואו  Quick Charge*מהירות טעינה מירבית 2.1 אמפר

כולל מייצב מתח ובקרת זרם פנימיים להגנה על המכשירים הנטענים.

הוראות שימוש

חבר את כבל הטעינה לשקע USB של מחשב או למטען USB  : תקע USB (הגדול) למחשב – תקע מיקרו (הקטן) לכניסת המטען.

נוריות הטעינה תידלקנה בכחול מהלך הטעינה מהמחשב , כל השלוש דולקות ב-100% טעינה.

בסיום הטעינה חבר את כבל הטעינה של המכשיר שלך לשקע היציאה (שקעUSB  גדול ) ,

לחץ לחיצה קצרה על מתג ההפעלה – הטעינה החלה. *ברוב המכשירים מייד יופיע חיווי "מצב טעינה" על הצג.